## Slide 1
STM32 光照闭环实验报告
花卷生成

## Slide 2
一、实验目的
• 用 **STM32F103C8T6** 搭建光照闭环：光敏电阻测照度、PWM 调光。
• 把照度稳定在 `500~1500 lux`，误差 ≤ 2%。
• 练习 ADC 滤波、PI 控制、LCD 显示。

## Slide 3
二、系统框图
• 目标照度 → PI 控制器 → PWM（1099Hz / 16 位）→ MOSFET → 6 颗白光 LED
• 光敏电阻分压 → ADC → 滤波换算 → 反馈回比较点

## Slide 4
六、结论
• 闭环在 `500~1500 lux` 内误差 ≤ 0.5%，达到 2% 要求。
• 1kΩ 分压 + 16 位 PWM 是精度的关键。